## Slide 1
Réalisation du filetage
Le filetage
Le filet est la partie en saillie obtenue en creusant une rainure hélicoïdale, ce filet est réalisé par la combinaison de deux mouvements, rotation du cylindre et translation de l’outil.
Représentation du filetage
Vidéo 1 : Filetage

## Slide 2
L’outil de filetage est la filière.
Curieuse pièce ronde, en acier spécial, usinée en forme de trèfle... à trois feuilles, la filière s’enchâsse dans un porte-filière. Le porte-filière permet une prise ferme de l’outil, un vissage régulier et équilibré. Il est pourvu d’un dispositif de serrage de la filière simple mais sûr.
La réalisation du filetage

## Slide 3
La représentation du filetage
La pièce est un cylindre
Pour la représentation en dessin, on doit penser à l’usinage qui a permit de réaliser notre filetage :
Le cylindre en vue de face
le cylindre est dessiné en trait fort
puis on usine le filet
le fond du filet est représenté en trait fin
Représentation en dessin industriel
Vidéo 2 : Usinage

## Slide 4
La représentation du filetage

## Slide 5
La cotation des pièces filetées
Pour coter un filetage extérieur, il faut disposer au minimum d’une vue de face. Sur cette vue, nous mettrons en place le Diamètre Nominal « D » (précédé de la lettre M, symbole de la forme des filets), puis la Longueur filetée « L ».
Pour faciliter la mise en place de la tige filetée, il est, de plus, conseillé de terminer par un chanfrein de 45° dont la hauteur sera égale à la valeur du pas (avec p = 0,1 x D)