## Slide 1
Exécution graphique de la cotation
Objectifs : L’élève doit être capable de :
- Coter les formes et la position des usinages usuels en appliquant
les règles d’exécution graphique de la cotation.

## Slide 2
Objet mis en plan, mais incomplet pour la réalisation
Objet à réaliser
Introduction
Pour qu’un objet soit réalisable à partir d’un dessin il faut à la fois une description graphique complète et précise des formes et contours ainsi qu’une description détaillée et chiffrée des dimensions essentielles, c’est le rôle de la cotation.
Description
graphique

## Slide 3
Description graphique
Description détaillée réalisable à l’atelier
Introduction
Pour qu’un objet soit réalisable à partir d’un dessin il faut à la fois une description graphique complète et précise des formes et contours ainsi qu’une description détaillée et chiffrée des dimensions essentielles, c’est le rôle de la cotation.

## Slide 4
Généralités et définition
Une cote se compose notamment d’un texte positionné :
- Au milieu et au dessus de la ligne de cote pour les cotes Horizontales ;
- Au milieu, sur le côté gauche et de bas en haut pour les cotes Verticales.
Pièce
à coter
10
10

## Slide 5
Généralités et définition
- La dimension indiquée est la dimension réelle de l’objet ;
- Les unités utilisées : Les longueurs sont en mm (il n’est pas indiqué sur le dessin), les angles sont en degré.
Remarque : Si la dimension est suivie d’une tolérance on parlera de cote tolérancée.

## Slide 6
Généralités et définition
Types de cotation :
- Cote de forme : Précise les dimensions de la forme à obtenir ;
- Cote de position : Indique la position des formes à obtenir par rapport a une référence.
Cotes de forme :
Cotes de position :
{45, 78, 24, 23, 32, 54}
{9, 30, 50}

## Slide 7
Cotation des cas usuels

## Slide 8
Cotation des cas usuels – Les diamètres
Cotation à préférer
Cotation possible
La dimension d’un diamètre est précédée du symbole normalisé ∅.

## Slide 9
Cotation des cas usuels – Les chanfreins

## Slide 10
Cotation des cas usuels – Rayons identiques répétitifs
Si plusieurs rayons ou congés ont la même dimension, utiliser de préférence un nota (sorte de remarque générale) pour la cotation.

## Slide 11
Cotation des cas usuels

## Slide 12
Cotation des cas usuels
A préférer
A préférer

## Slide 13
Cotation des cas usuels
Si cela est nécessaire, indiquer clairement sur quelle ligne se trouve le centre de l’arc de cercle. Ceci est valable pour la cotation de tous les rayons.
Si la valeur de la cote d’un rayon se déduit des valeurs d’autres cotes, mettre uniquement le symbole R.
Prolonger les lignes de cotes au-delà de l’axe du plan de symétrie.
Les demi-vues
Les trous oblong

## Slide 14
Mode de cotation
Cotation en série | Cotation en parallèle
Les cotes sont tracées sur une même ligne sans se chevaucher. | Les cotes sont disposées sur des lignes parallèles et elles partent d’une ligne d’attache commune.

## Slide 15
Règles de tracés
Les cotations surchargées
Cotation surabondante
Valeur de la cote coupée par un trait de dessin
Une ligne de cote ne peut être coupée par une autre ligne (les lignes d’attache peuvent se couper entre elles).
Ligne de cote tracée dans le prolongement des traits de dessin

## Slide 16
Exercice d’application
On donne le dessin en perspective d’un guide, avec sa cotation.
On demande :
- De dessiner cette pièce, sur le document DR1, dans les vues de face, de dessus et de gauche;
- Faire la cotation de ce dessin.